DOZ~ DE RAMIFICA|IE 				    DRD-ST-1

DREPTUNGHIULAR~  SUB

TENCUIAL~  (RIGIPS)		                           N-02546

- Produsul  este utilizat [n instala\ii electrice pentru realizarea conexiunilor electrice [n pere\i fal]i cu grosime [ntre 6mm ]i 40mm.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Tensiunea maxim` de utilizare: 400V

- Gradul de protec\ie : IP 30 (asigur` protec\ia [mpotriva p`trunderii corpurilor str`ine cu diametru mai mare de 2,5mm ]i nu asigur` protec\ie la p`trunderea apei)

- Produsul corespunde prevederilor CEI 670: 1994

EXEMPLU DE COMAND~ :

Doz` de ramnifica\ie dreptunghiular`            DRD-ST-1                          N – 025456

sub tencuial`  (Rigips)

# Text boxes

Denumire                                                Simbol                                Cod

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

# N-442892