{ntreruptor cu variator de iluminat cu                  IVIT-1   telecomand` tip IVIT-1	                                         N-02590

(   Este destinat utiliz`rii [n  domeniul instala\iilor electrice de joas` tensiune, pentru uz casnic sau pentru instala\ii fixe similare, cu posibilitatea cre]terii sau sc`derii intensit`\ii luminoase a corpurilor de iluminat (becuri normale cu filament). Variatorul de tensiune poate fi comandat :

- manual, prin atingere

- cu telecomand` [n infraro]u (proprie sau TV)

(   Caracteristici tehnice:

- curent nominal : max. 3A ca

- tensiunea nominal` : max. 230V ca

-    sarcina minimal` : 60W

-    sarcina maxim` : 600W

- frecven\a nominal`: 50Hz

- protec\ia la scurtcircuit : cu siguran\` fuzibil` inclus` 3.15A

- sec\iunea conductorului de racord : 0,75…1,5mm2

- gradul de protec\ie : IP40

- montaj : [n doz` de aparat sub tencuial`

(   Condi\ii de func\ionare:

- temperatura: -5o….+40oC

- umiditatea relativ`: maxim 60% la o temperatur` de +20oC

# Text boxes

# N – 443538

L (faza)

Bec

N (neutru)

LED prezen\`
tensiune

Capac

Siguran\`
fuzibil`

# Conexiuni la spatele intreruptorului

# Fata intreruptorului