### Prelungitor cu trei prize cu contact           P – 3CP IC

de protec\ie cu izolator ceramic	           N – 02563

- Prelungitorul este destinat conect`rii [n instala\iile electrice de joas` tensiune a aparatelor electrocasnice.

Caracteristici generale :

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: -330….+550C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C ]i max. 50% la temperatura de 400C.

- Lungime cordon :1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 5 ;10 ]i 15 m.

Caracteristici tehnice :

- Tensiunea maxim` de utilizare : 250V~.

- Curent nominal : 16A.

- Putere total`:  Ptot = 2500W

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

(   Suportul de contacte este realizat din

material termorezistent (ceramica).

EXEMPLU DE COMAND~ :

Prelungitor cu trei prize cu contact           P – 3CP IC            N – 02563                       15

de protec\ie cu izolator ceramic

# Text boxes

Denumire                                 Simbol                       Cod            Lung. cordon               	              					         		                                                                                                                cordon

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

N - 443149