Prelungitor modular cu dispozitiv               PM – 6CPI – MS

tip Master Slave                                           N-04801

Este destinat aliment`rii condi\ionate cu energie electric` [n sistem PORNIT/OPRIT a aparatelor electrice conectate [n  cele 5 prize Slave ale prelungitorului (ex. monitor, imprimant`, boxe, etc.) func\ie de starea PORNIT sau OPRIT a aparatului conectat [n priza Master (ex. Calculator).

Aparatul conectat [n priza Master aflat [n starea PORNIT si reglajul specific prelungitorului efectuat, va atrage dup` sine conectarea automat` la tensiunea de re\ea a aparatelor conectate la prizele Slave iar trecerea aparatului conectat [n priza Master [n starea OPRIT determin` deconectarea automat` de la tensiunea de re\ea a aparatelor conectate la prizele Slave.

Caracteristici generale :

- 1 x priz` Master : 5 – 500W .

- 5 x prize Slave: Max. 1.840W

(suma puterilor aparatelor conectate  la prizele Slave este de max.1.840W)

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: -330….+400C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C ]i max. 50% la temperatura de 400C.

Caracteristici tehnice :

- Tensiunea maxim` de izola\ie: 250V  ~50 Hz.

- Tensiune nominal` : 230V  ~50 Hz.

- Domeniu ajustare prag cuplare, din poten\iometru, 5-80W

- Curent maxim de utilizare 10A.

- Tensiunea la care se activeaz` protec\ia la supratensiune tranzitorie, dintre faz` ]i nul > 275V

- Standare aferente : SR CEI 60884-1:2003

SR EN 60947-6-2-1996

SR EN 60947-6-2:1996/A1:2001

SR EN 60947-6-2:1996/A2:2001

SR EN 61643-11 :2003

SR EN 61643-331 :2004

EXEMPLU DE COMAND~ :

Prelungitor modular cu                            PM-6CPI-MS            N –04801               10 A	                2m sau 3m

dispozitiv tip Master-Slave

# Text boxes

Denumire                                 Simbol                    Cod           Curent	   Lungime		                           				                                                                                                   maxim           cordon

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

www.relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

# N - 460054