Priz` bipolar` simpl` pe tencuial`                  PBS-PT-CP-IP44 
cu contact de protec\ie, cu grad de    	             N – 00474

protec\ie IP44

(   Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la re\eaua de joas` tensiune a utilizatorilor casnici ]i industriali.

(   Caracteristici tehnice:

- tensiunea maxim` de utilizare 250V(

- curent nominal 16A

- grad de protec\ie IP44

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

(   Condi\ii de func\ionare:

- temperatura: -33o….+55oC

- umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la 20oC ]i maxim 50% la 40oC f`r` formare de condens

- medii lipsite de agen\i corozivi, f`r` pulberi conduc`toare electric ]i f`r` pulberi sau gaze explozive