}IR DE CLEME    tip SC

cod N – 94259/10A,15A,25A

- Destinat  realiz`rii conexiunilor pentru conductoare multifilare din cupru , monofilare din cupru ]i aluminiu prin intermediul ]uruburilor.

Caracteristici generale :

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: -250….+400C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.90% la temperatura de 200C ]i max. 50% la temperatura de 400C.

Caracteristici tehnice :

- Tensiunea nominal` de utilizare : 380V~.

- Curent nominal de utilizare : 10A,15A,25A.

- Num`r de poli :12.

- Grad de protec\ie :IP 20

- Diametrul g`urii ptr. Conductor :(3mm (10A)

:(3,5mm (15A)

:(4 mm (25A)

EXEMPLU DE COMAND~ :

}ir de cleme                            SC                  N – 94259                     10 A

# Text boxes

Denumire                              Simbol                        Cod                     Curent	 					         		                                                                                                   de utilizare

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

Telex  66212

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

N - 443168