{ntreruptor monopolar basculant	simplu  IMBSI-ST STANDARD
cu iluminare sub tencuial` STANDARD                N-05853

(   {ntreruptoarele sunt destinate utiliz`rii [n  domeniul instala-\iilor electrice de joas` tensiune, pentru uz casnic sau pentru instala\ii fixe similare.

(   Caracteristici tehnice:

- tensiunea nominal` : 250V

- curent nominal : 10A

- frecven\a : 50Hz

- sec\iunea conductorului de racord : 1…2.5mm2

- gradul de protec\ie : IP40

- produsul corespunde prevederilor SR EN 60669-1:2002

(   Condi\ii de func\ionare:

- temperatura: -5o….+40oC

- umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la +20oC

## Schema electric`