{ntreruptor monopolar basculant simplu         IMBS-PT-IP44
pe tencuial` cu grad de protec\ie IP44	            N-01507

(   {ntreruptorul este destinat utiliz`rii [n  domeniul instala\iilor electrice de joas` tensiune, pentru uz casnic sau pentru instala\ii fixe similare, interioare sau exterioare.

(   Caracteristici tehnice:

- tensiunea nominal` : 250V

- curent nominal : 10A

- frecven\a : 50Hz

- sec\iunea conductorului de racord : 1…2.5mm2

- grad de protec\ie IP44

- produsul corespunde prevederilor SR EN 60669-1:2002

SR EN 60529 - 95

Schema electric`                 (   Condi\ii de func\ionare:

- temperatura: -33o….+40oC

- umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la +20oC ]i maxim 50% la 40oC f`r` formare de condens

- medii lipsite de agen\i corozivi, f`r` pulberi conduc`toare electric ]i f`r` pulberi sau gaze explozive