Priz` bipolar` dubl` ceramic` sub           PBDC-ST CP-Diplomat
                                                   tencuial` cu contact de protec\ie                     N – 05886

tip Diplomat

Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la

re\eaua de joas` tensiune a  utilizatorilor casnici ]i industriali.

(   Caracteristici tehnice:

-tensiunea maxim` de utilizare 250V(

-curent nominal 16A

(   Condi\ii de func\ionare:

-temperatura: -33o….+55oC

-umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la 20oC ]i maxim 50% la +40oC f`r` formare de condens, medii lipsite de agen\i corozivi, f`r` pulberi conduc`toare electric ]i f`r` pulberi sau gaze explosive.

(   Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

(   Suportul de contacte este realizat din material termorezistent

(ceramica).

(   Se utilizeaz` [n special pentru alimentarea  aparatelor calorice.

(   Este prev`zut` cu contact de protec\ie pentru a asigura protec\ia utilizatorului [mpotriva

electrocut`rii.