Priz` bipolar` dubl` ceramic`  sub tencuial`    PBDC – ST CP-E
                                                        cu contact de protec\ie tip ELEGANT                 N-04758

(   Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la

re\eaua de joas` tensiune a utilizatorilor casnici .

(   Caracteristici tehnice:

- tensiunea maxim` de utilizare 250V(

- curent nominal 16A

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

(   Condi\ii de func\ionare:

- temperatura: -33o….+55oC

- umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la 20oC ]i maxim 50% la 40oC f`r` formare de condens.

- Nu este admis` utilizarea produsului [n medii cu  substan\e active chimic, cu pulberi conductoare electric sau gaze explozive.

(   Suportul de contacte este realizat din material termorezistent

(ceramica) .

(   Se utilizeaz` [n special pentru alimentarea  aparatelor calorice.

(   Este prev`zut` cu contact de protec\ie pentru a asigura protec\ia utilizatorului [mpotriva

electrocut`rii.