RELEU STATIC DE TEMPORIZARE             tip  RST - 2DR

cod RS – 76090DR-AL

Este varianta [mbun`t`\it` a releului RST-2D cod RS-76090D ]i este compatibil cu acesta. Releul static de temporizare RST-2DR este destinat utiliz`rii [n schemele de ac\ionare ale instala\iilor energetice sau alte instala\ii de automatizare industriale ]i pe ma]ini unelte.

Circuitul de comand`:

- Tensiune nominal`: 24; 42; 48;110;230 Vca (50/60 Hz)

12; 24; 48; 110; 170; 220 Vcc

- Domeniul de varia\ie tensiune alimentare: (0,8…1,15) Un, excep\ie

(0,8 … 1,1) Un pentru releele de 170Vcc, 220Vcc ]i 230Vca.

- Putere consumata:  max. 4W (VA)

Circuitul de sarcin`:

- Contacte: 2 comutatoare

- Curent maxim de durat`: 6A

- Anduran\a mecanic`: 107 ac\ion`ri

Variante de temporizare

- a – ac\ionare

- ai – ac\ionare cu ie]irea inversata

- ra – repetat la ac\ionare

- rai – repetat la ac\ionare cu

ie]irea inversat`

- r – revenire

- rm – revenire cu memorie

Caracteristici generale :

- Dimensiuni : 80x39x82

- Domeniul de temperatur` : -25... +550C

- Montaj: debro]abil cu priza tip CF-11; CS-11; CI-11B,C; CF-11RM

Principalele avantaje fa\` de releul RST-2D cod RS-76090D:

- Reglaj discretizat, deci mai exact, din microswitch-urile (8) interne

- Poate fi setat din microswitch-urile interne (4) pe toate domeniile de

temporizare f`r` nici o alt` modificare de circuit electronic intern

- Extinderea domeniului de temporizare

### EXEMPLU DE COMAND~

Releu static de temporizare              RST-2DR    RS-76090DR-AL           a                 24 Vcc            80s

# Text boxes

Scheme de conectare

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

Cod N-460234- AL

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							 Fax.   0269 / 831231

# www.relee.ro

|  | Domeniu de temporizare | Rezolu\ie pe domeniu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1s – 2,5s | 10ms |
| 2 | 1s – 25s | 100ms |
| 3 | 10 – 60s | 250ms |
| 4 | 30s – 120s | 500ms |
| 5 | 1 min. – 5min. | 1s |
| 6 | 0,05h – 1h | 20s |
| 7 | 0,5h – 3h | 40s |
| 8 | 1h – 24h | 6 min |
| 9 | 6h – 48h | 10 min |

Denumire                                         Simbol                             Cod            Varianta de                       Tensiune            Durata de

temporizare             de amimentare   temporizare